## Slide 1
Sinais e Sistemas
Disciplina 117242
Prof. Alexandre Zaghetto
zaghetto@unb.br
Universidade de Brasília
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

## Slide 2
Módulo 04 – Sistemas Lineares Invariantes no Tempo

## Slide 3
Uma classe extremamente importante de sistemas de tempo contínuo é aquela em que a entrada e a saída são relacionadas por uma equação diferencial linear com coeficientes constantes.
Correspondentemente, uma classe importante de sistemas de tempo discretos é aquela em que a entrada e a saída são relacionadas por uma equação de diferenças linear com coeficientes constantes.
Em seguida vamos apresentar algumas ideias básicas envolvidas na solução de equações diferenciais e de diferenças.
5. Sist. LIT Causais Descritos por Equ. Dif. e de Diferenças

## Slide 4
Equações Diferenciais Lineares com Coeficientes Constantes:
  Considere a equação diferencial de primeiro ordem abaixo,
  sendo y(t) a saída do sistema e x(t) a entrada.
  Relembrando:
5. Sist. LIT Causais Descritos por Equ. Dif. e de Diferenças

## Slide 5
Equações Diferenciais Lineares com Coeficientes Constantes:
  Considere a equação diferencial de primeiro ordem abaixo,
  sendo y(t) a saída do sistema e x(t) a entrada.
  Relembrando:
5. Sist. LIT Causais Descritos por Equ. Dif. e de Diferenças

## Slide 6
Equações Diferenciais Lineares com Coeficientes Constantes:
Comparando as duas equações, y(t) = v(t), x(t) = f(t), ρ/m = 2 e 1/m = 1.
5. Sist. LIT Causais Descritos por Equ. Dif. e de Diferenças

## Slide 7
Equações Diferenciais Lineares com Coeficientes Constantes:
  Um aspecto muito importante sobre as equações diferenciais é que elas fornecem uma especificação implícita do sistema.
  Ou seja, descrevem a relação entre a entrada e a saída, em vez de uma expressão explícita para a saída como função da entrada.
  Para obtermos uma expressão explicita, devemos resolver a equação diferencial.
  Para encontrar uma solução, precisamos de mais informações, além da fornecida somente pela equação diferencial.
5. Sist. LIT Causais Descritos por Equ. Dif. e de Diferenças

## Slide 8
Equações Diferenciais Lineares com Coeficientes Constantes:
  Por exemplo, para determinar a velocidade de um automóvel no final de um intervalo de 10 segundos, quando ele foi submetido a uma aceleração constante de 1 m/s2, também precisamos saber qual era a velocidade do veículo no início do intervalo.
5. Sist. LIT Causais Descritos por Equ. Dif. e de Diferenças

## Slide 9
Equações Diferenciais Lineares com Coeficientes Constantes:
  Exemplo: Considere a solução da equação abaixo para a entrada x(t) também abaixo especificada. K é um número real.
5. Sist. LIT Causais Descritos por Equ. Dif. e de Diferenças