## Slide 1
Sinais e Sistemas
Disciplina 117242
Prof. Alexandre Zaghetto
zaghetto@unb.br
Universidade de Brasília
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

## Slide 2
Módulo 05 – Representação de Sinais Periódicos em Série de Fourier

## Slide 3
No módulo anterior estudamos a representação e a análise dos sistemas LIT por meio da convolução.
Os sinais foram representados como combinações lineares de impulsos deslocados.
Nesse e nos próximos capítulos, vamos explorara um representação alternativa para sinais e sistemas LIT.
Também nesse módulo, o ponto de partida para nossa discussão será o desenvolvimento de uma representação dos sinais como combinações lineares de um conjunto de sinais básicos.
Para essa representação alternativa, utilizaremos exponenciais complexas.
1. Introdução e Perspectiva Histórica

## Slide 4
As representações resultantes são conhecidas como série e transformada de Fourier de tempo contínuo e tempo discreto.
O desenvolvimento da análise de Fourier tem uma longa história, envolvendo diferentes pessoas e a investigação de diversos fenômenos físicos.
A utilização de “somas trigonométricas” – ou seja, somas de senos e cossenos relacionados harmonicamente ou exponenciais complexas periódicas – para descrever fenômenos periódicos é datado de pelo menos da época dos babilônios.
A história moderna sobre o assunto começa em 1748, com L. Euler, que examinou o movimento de uma corda vibrante.
1. Introdução e Perspectiva Histórica

## Slide 5
D. Bernoulli (1753) também dedicou-se ao estudo dos movimentos físicos de uma corda utilizando as séries trigonométricas.
J. L. Lagrange (1759) sempre demonstrou-se cético.
Em 1807, Jean Baptiste Joseph Fourier concluiu um artigo que estudava o fenômeno da propagação do calor a partir das séries trigonométricas.
Embora a abordagem do assunto fosse significativa, muitas ideias básicas já eram conhecidas. Além disso, os argumentos matemáticos era imprecisos.
P. L. Dirichlet (1829) forneceu as condições precisas sob as quais uma série periódica pudesse ser representada por uma série de Fourier.
1. Introdução e Perspectiva Histórica

## Slide 6
Assim, Fourier não contribuiu efetivamente para a teoria matemática da série de Fourier.
Porém ele teve a clara percepção do potencial para essa representação em série.
Até certo ponto, foi seu trabalho e suas afirmações que estimularam grande parte do trabalho subsequente sobre a série de Fourier.
Além disso, Fourier levou esse tipo de representação um grande passo além de qualquer um de seus predecessores ele obteve representações para sinais aperiódicos, não como somas ponderadas de senoides harmonicamente relacionadas, mas como integrais ponderadas de senoides que não são todas harmonicamente relacionadas.
1. Introdução e Perspectiva Histórica

## Slide 7
Quatro matemáticos e cientistas de destaque foram indicados para examinar o artigo de Fourier de 1807.
Três foram a favor: S. F. Lacroix, G. Monge e P. S. de Laplace.
J. L. Lagrange, permaneceu firme em rejeitar as séries trigonométricas, como havia feito 50 anos antes.
Devido às objeções veementes de Lagrange, o artigo de Fourier nunca foi publicado.
Depois de várias outras tentativas de ter seu trabalho aceito e publicado pelo Institut de France, Fourier iniciou a escrita de outra versão do seu trabalho, que apareceu com o título de Theorie analytique de la chaleur.
1. Introdução e Perspectiva Histórica

## Slide 8
Esse livro foi publicado em 1822, 15 anos depois de Fourier ter apresentando seus primeiros resultados ao Institut de France.
1. Introdução e Perspectiva Histórica

## Slide 9
Perto do final da sua vida, Fourier recebeu algum reconhecimento merecido, mas o tributo mais significativo foi o enorme impacto de seu trabalho em muitas áreas da matemática, ciência e engenharia.
Ao longo do tempo foram desenvolvidas ferramentas tanto em tempo contínuo como em tempo discreto.
Em meados da década de 1960, um algoritmo, conhecido atualmente como transformada rápida de Fourier, ou FFT (Fast Fourier Transform), foi apresentado.
O que tornou sua descoberta moderna tão importante foi o fato de que a FFT mostrou-se perfeitamente adequada para uma eficiente implementação digital, o que reduziu em algumas ordens de grandeza o tempo necessário para calcular transformadas.
1. Introdução e Perspectiva Histórica

## Slide 10
O que emergiu dessa longa história é uma estrutura poderosa e coesa para a análise de sinais e sistemas de tempo contínuo e tempo discreto, em um conjunto extraordinariamente amplo de aplicações.
Nas próximas seções desenvolveremos as ferramentas básicas dessa estrutura e examinaremos algumas de suas aplicações.
1. Introdução e Perspectiva Histórica

## Slide 11
A resposta de sistemas LIT para uma entrada exponencial complexa é a mesma exponencial complexa com apenas uma mudança em amplitude:
  Tempo contínuo: ,
    Do módulo sobre sinais:
  Tempo discreto: ,
    Do módulo sobre sinais:
sendo s e z números complexos.
H(s) e H(z) são os fatores de amplitude complexa.
Um sinal para o qual a saída do sistema é uma constante (possivelmente complexa) vezes a entrada é denominado autofunção do sistema, e o fator de amplitude é denominado autovalor do sistema.
2. Respostas dos Sistemas LIT às Exponenciais Complexas

## Slide 12
Vamos considerar um sistema LIT de tempo contínuo com resposta ao impulso h(t).
Para uma entrada x(t) = est, podemos determinar a saída do sistema com a integral de convolução:
A constante H(s) para um valor específico de s é, então, o autovalor associado à autofunção est.
2. Respostas dos Sistemas LIT às Exponenciais Complexas

## Slide 13
Vamos considerar um sistema LIT de tempo discreto com resposta ao impulso h[n].
Para uma entrada x[n] = zn, podemos determinar a saída do sistema com a soma de convolução:
A constante H(z) para um valor específico de z é, então, o autovalor associado à autofunção zn.
2. Respostas dos Sistemas LIT às Exponenciais Complexas

## Slide 14
Utilidade de se decompor sinais mais genéricos em termos de autofunções:
  Considere o sinal
  Da propriedade da autofunção, podemos calcular a resposta a cada exponencial separadamente,
  Pela superposição,
2. Respostas dos Sistemas LIT às Exponenciais Complexas

## Slide 15
Em resumo, se a entrada para um sistema LIT de tempo contínuo for representada como uma combinação linear de exponenciais complexas, ou seja, se,
então a saída será,
,
que é uma expressão conveniente para a resposta de sistemas LIT.
Analogamente,
2. Respostas dos Sistemas LIT às Exponenciais Complexas

## Slide 16
Exemplo 1: considere um sistema LIT para o qual a entrada x(t) e saída y(t) estão relacionadas por um atraso igual a 3, ou seja,
Se a entrada do sistema for , determine H(j2).
2. Respostas dos Sistemas LIT às Exponenciais Complexas

## Slide 17
Exemplo 1: considere um sistema LIT para o qual a entrada x(t) e saída y(t) estão relacionadas por um atraso igual a 3, ou seja,
Se a entrada do sistema for , então,
e
Por outro lado, sabemos que . E H(s)?
2. Respostas dos Sistemas LIT às Exponenciais Complexas

## Slide 18
Exemplo 1: considere um sistema LIT para o qual a entrada x(t) e saída y(t) estão relacionadas por um atraso igual a 3, ou seja,
Se a entrada do sistema for , então,
e
Por outro lado, sabemos que . Logo,
ou seja, H(j2) vale?
2. Respostas dos Sistemas LIT às Exponenciais Complexas

## Slide 19
Exemplo 1: considere um sistema LIT para o qual a entrada x(t) e saída y(t) estão relacionadas por um atraso igual a 3, ou seja,
Se a entrada do sistema for , então,
e
Por outro lado, sabemos que . Logo,
ou seja,
2. Respostas dos Sistemas LIT às Exponenciais Complexas

## Slide 20
Exemplo 1: considere um sistema LIT para o qual a entrada x(t) e saída y(t) estão relacionadas por um atraso igual a 3, ou seja,
Se a entrada do sistema for , então,
e
Por outro lado, sabemos que . Logo,
ou seja,
2. Respostas dos Sistemas LIT às Exponenciais Complexas

## Slide 21
Considere o sinal de entrada x(t) = cos(4t) + cos(7t).
Calcule os autovalores do sistema. E a partir deles e das autofunções e eles associadas, determine sua saída.
2. Respostas dos Sistemas LIT às Exponenciais Complexas

## Slide 22
Considere o sinal de entrada x(t) = cos(4t) + cos(7t).
A saída será y(t) = cos(4(t-3)) + cos(7(t-3)).
Usando a relação de Euler em x(t),
A saída é, H(S)
2. Respostas dos Sistemas LIT às Exponenciais Complexas

## Slide 23
Vimos que um sinal é periódico se existe um valor positivo T, tal que,
para todo t.
O período fundamental de x(t) é o mínimo valor positivo de T para o qual o qual a equação acima é satisfeita.
E nos referimos a w0=2π/T como a freqüência fundamental.
Falamos também dos sinais periódicos,
e
Ambos são periódicos com freqüência fundamental w0 e período fundamental T = 2π/w0.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 24
Associado ao sinal exponencial está o conjunto de exponenciais complexas harmonicamente relacionadas:
Cada um desses sinais tem uma frequência fundamental que é um múltiplo de w0 e, portanto, cada um é periódico com período T (embora, para |k|≥2, o período fundamental de seja uma fração de T).
Logo, uma combinação linear de exponenciais complexas harmonicamente relacionadas na forma
também é periódica com período T.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 25
Para k = 0, o termo na equação anterior é constante.
Os termos para k = ± 1 possuem frequência fundamental igual a w0 e são coletivamente chamados componentes fundamentais ou componentes de primeira harmônica.
Os termos para k = ± 2 possuem frequência igual a 2w0 e são denominados componentes de segunda harmônica.
Geralmente, os componentes para k = ± N são denominados componentes de de n-ésima harmônica.
A representação de um sinal periódico na forma da equação apresentada no slide anterior é denominada representação por Série de Fourier.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 26
Exemplo: considere
sendo
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 27
Reescrevendo a equação e agrupando cada um dos componentes harmônicos que possuem a mesma frequência fundamental,
Usando a relação de Euler,
Esse é um exemplo de uma forma alternativa para a série de Fourier.
Ver exemplo: SerieFourierProg1.m.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 28
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier
Graficamente:

## Slide 29
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier
Especificamente, suponha que x(t) seja real e possa ser representado na forma da equação abaixo:
.
Então, como x*(t) = x(t), obtemos,
Substituindo k por –k no somatório, temos,
.
Isso impõe ak = a*-k ou, equivalentemente, a*k = a-k.
Note que esse é o caso do exemplo anterior, onde ak = a-k.

## Slide 30
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier
Para obter as formas alternativas da Série de Fourier, primeiro reescrevemos,
Substituindo, a-k = a*k.
Como as duas partes no somatório são conjugados complexos uma da outra, podemos escrever,

## Slide 31
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier
Se ak for expresso na forma polar como,
então,
Ou seja,

## Slide 32
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier
Uma outra forma para a Série de Fourier de sinais periódicos em tempo contínuo pode ser obtida escrevendo-se ak na forma retangular,
ak = Bk+jCk,
sendo Bk e Ck ambos reais. Assim,
Assim, para funções periódicas reais, a Série de Fourier em termos de exponenciais complexas é matematicamente equivalente a qualquer uma das duas formas anteriores que usam funções trigonométricas.

## Slide 33
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier
Supondo que um determinado sinal possa ser representado como a série da equação abaixo,
,
precisamos de um procedimento para determinar os coeficientes ak.
Primeiro, multiplicamos ambos os lados por ,

## Slide 34
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier
Depois, integramos de 0 a T = 2π/w0 (um período),
Trocando a ordem da integração e do somatório,
Realizando a integral entre colchetes,

## Slide 35
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier
Realizando a integral entre colchetes,
Para k≠n, cos((k-n)w0t) e sen((k-n)w0t) são senoidais periódicas com período fundamental (T/|k-n|).
Estamos, portanto, integrando em um intervalo de integração de duração T, que é um número inteiro de períodos dos sinais de frequência (k-n)w0.
Como a integral representa a medida da área total sob uma função em um intervalo, vemos que, para k≠n ambas as integrais no membro direto da equação acima são nulas.
Para k=n, o integrando do lado esquerdo é igual a 1.

## Slide 36
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier
E a integral é, portanto, igual a T. Em resumo,
e consequentemente,
que fornece o meio para se determinar os coeficientes.

## Slide 37
Em resumo, se x(t) tem um representação em Série de Fourier, ou seja, se ele puder ser expresso como uma combinação linear de exponenciais complexas harmonicamente relacionadas na forma da equação,
Equação de
síntese
então os coeficientes da série são dados pela equação,
Equação de
análise .
Esse par de equações, então, define a Série de Fourier de um sinal de tempo contínuo periódico.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 38
O conjunto {ak} é chamado de coeficientes da Série de Fourier ou coeficientes espectrais de x(t).
Os coeficientes complexos medem cada parcela do sinal x(t) que está em cada harmônica da componente fundamental.
O coeficiente a0 é a componente DC ou constante de x(t) e é dado por,
que é simplesmente o valor médio de x(t) em um período.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 39
Exemplo 1: .
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 40
Exemplo 2: x(t) = cosw0t + senw0t.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 41
Exemplo 3: .
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 42
Exemplo 4:
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 43
Exemplo 4:
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 44
Exemplo 5:
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 45
Exemplo 5:
Ver exemplo: SerieFourierProg2.m.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 46
Exemplo 5:
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 47
Exemplo 6:
Um período.
Sinal periódico com freqüência fundamental w0=2π/T.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 48
Exemplo 6:
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 49
Exemplo 6: para T = 4T1 →
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 50
Exemplo 6:
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 51
Série Trigonométrica ↔ Forma complexa
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 52
Série Trigonométrica ↔ Forma complexa
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 53
Série Trigonométrica ↔ Forma complexa
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 54
Série Trigonométrica ↔ Forma complexa
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 55
Série Trigonométrica ↔ Forma complexa
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 56
Exemplo 1: utilizando a Série Trigonométrica.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier
T=1

## Slide 57
Exemplo 1: utilizando a Série Trigonométrica.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 58
Exemplo 1: utilizando a Série Trigonométrica.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 59
Exemplo 1: utilizando a Série Trigonométrica.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 60
Exemplo 1: utilizando a Série Trigonométrica.
Ver exemplo: ondaquadrada.m.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 61
Exemplo 2: utilizando a forma complexa.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier
T=2

## Slide 62
Exemplo 2: utilizando a forma complexa.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 63
Exemplo 2: utilizando a forma complexa.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 64
Exemplo 2: utilizando a forma complexa.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 65
Exemplo 2: utilizando a forma complexa.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 66
Exemplo 2: utilizando a forma complexa.
Ver exemplo: dentedeserra.m.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 67
Exemplo 3 (no MATLAB): Considere um sinal cujo período é definido por , para
Ver exemplo: serie_Fourier_symb.m.
3. Sinais Periódicos de Tempo Cont. e a Série de Fourier

## Slide 68
Linearidade:
  Supondo x(t) e y(t) com período fundamental T. Se,
  Então,
Ver exemplo: linearidade.m.
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo

## Slide 69
Deslocamento no tempo:
  Se,
  então,
  Em outras palavras, quando um sinal periódico é deslocado no tempo, as magnitudes de seus coeficientes da Série de Fourier permanecem inalterados.
Ver exemplo: deslocamento.m.
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo

## Slide 70
Reflexão no tempo:
  Se,
  então,
  Uma consequência interessante dessa propriedade é que, se x(t) for par, então seus coeficientes da Série de Fourier também serão pares. Se x(t) for ímpar, então os coeficientes da Série de Fourier também o serão.
Ver exemplo:reflexao.m.
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo

## Slide 71
Mudança de escala no tempo:
  Trata-se de uma operação que muda o período fundamental do sinal original.
    Se x(t) tem período T e frequência fundamental w0 = 2π/T, então x(αt) tem período T/α e frequência fundamental αw0.
  Mas como a operação de mudança de escala se aplica diretamente a cada um dos componentes harmônicos de x(t), podemos concluir que os coeficientes de Fourier para cada um desses componentes permanecem os mesmo.
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo

## Slide 72
Mudança de escala no tempo:
  Em outras palavras, se,
  então,
  .
  Ou seja, os coeficientes não mudaram, mas a representação da Série de Fourier mudou, devido à mudança da frequência fundamental.
Ver exemplo: escala.m.
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo

## Slide 73
Multiplicação:
  Se x(t) e y(t) são periódicos com período T, e:
  Então o produto x(t)y(t) também é periódico com período T, e podemos expandi-lo em uma Série de Fourier hk em termos de ak e bk. O resultado é:
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo

## Slide 74
Multiplicação:
  Se x(t) e y(t) são periódicos com período T, e:
  Então o produto x(t)y(t) também é periódico com período T, e podemos expandi-lo em uma Série de Fourier hk em termos de ak e bk. O resultaod é:
  Lembram disso?
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo

## Slide 75
Conjugação e simetria conjugada:
  Se,
  então,
  Algumas consequências interessantes dessa propriedade podem ser deduzidas para x(t) real, ou seja, quando x(t) = x*(t).
  Nesse caso, vemos que os coeficientes da Série de Fourier terão simetria conjugada, ou seja,
  .
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo

## Slide 76
Conjugação e simetria conjugada:
  Isso, por sua vez, implica várias propriedades de simetria.
  E ainda:
    Se x(t) é real e par  ak é real e par; e
    Se x(t) é real e ímpar  ak é puramente imaginário e ímpar.
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo

## Slide 77
Relação de Parseval
  Sabe-se que:
  .
  Ou seja, |ak|2 é a potência média do k-ésimo componente harmônico de x(t).
  Assim, a relação de Parseval, que é dada por,
  assegura que a potência total média de um sinal periódico é igual à soma das potências médias de todos os seus componentes harmônicos.
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo

## Slide 78
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo

## Slide 79
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo

## Slide 80
Exemplo: Utilizando as propriedades apresentadas anteriormente, determine a representação por Série de Fourier para o sinal abaixo.
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo

## Slide 81
Exemplo:
  A partir de x(t):
  Podemos escrever g(t) = x(t-1)-1/2, com T = 4 e T1 = 1.
  Pela propriedade do deslocamento, se os coeficientes da Série de Fourier para x(t) são ak, para x(t-1) temos:
  bk = ake-jkπ1/2.
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo
1

## Slide 82
Exemplo:
  A partir de x(t):
  Os coeficientes de Fourier do nível DC de g(t) = x(t-1) - 1/2, isto é, -1/2, são dados por,
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo
1

## Slide 83
Exemplo:
  Pela superposição:
  Como já calculamos ak,
Ver exemplo: SerieFourierProg3.m
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo

## Slide 84
Relembrando:
Equação de
síntese
Equação de
análise .
4. Propriedades da Série de Fourier de Tempo Contínuo

## Slide 85
Como vimos anteriormente, um sinal em tempo discreto x[n] é periódico com período N se x[n] = x[n+N].
O período fundamental é o menor valor de N para o qual a equação acima é verdadeira e w0 = 2π/N é a frequencia fundamental.
Por exemplo, a exponencial complexa x[n] = ej(2π/N)n é periódica com período N.
O conjunto de todos os sinais exponenciais complexos de tempo discreto que são periódicos em N é dado por,
Todos esse sinais possuem frequencias fundamentais que são múltiplas de w0 e, assim, são harmonicamente relacionadas.
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 86
De acordo com as propriedades de periodicidade das exponenciais complexas de tempo discreto estudadas no “Módulo 2 - Sinais”, podemos concluir que,
, ...
Generalizando,
Em resumo, são distintas apenas para uma faixa de N valores sucessivos de k.
Queremos, agora, considerar a representação de sequências periódicas mais gerais em termos de combinações lineares de .
Ver exemplo: SerieFourierProg4.m
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 87
Série de Fourier de Tempo Discreto
Equação de Síntese Equação de Análise
{ak} coeficientes da Série de Fourier ou coeficientes espectrais.
  Quantificam a contribuição de cada uma das N harmônicas.
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 88
Exemplo 1: considere o sinal x[n] = sen(w0n).
x[n] é periódico apenas se 2π/w0 é racional.
Para o caso em que 2π/w0 é um inteiro N, ou seja,
w0 = 2π /N,
x[n] é periódico com período fundamental N.
Expandindo o sinal como uma soma de duas exponenciais complexas, temos:
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 89
Por inspeção, obtemos,
e os demais coeficientes são iguais a zero.
Para sinais discretos periódicos reais: a*k = a-k.
Os coeficientes se repetem com período N; assim aN+1 também é igual a 1/2j e aN-1 é igual a -1/2j.
Os coeficientes da série de Fourier para este exemplo, com N = 5, estão ilustrados abaixo.
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 90
Na equação de síntese, porém, somente um período é utilizado.
Considere agora o caso em que 2π/w0 é racional, ou seja, w0= 2πM/N, com M e N inteiros.
Assumindo que M e N não tenham quaisquer fatores comuns, x[n] tem um período fundamental de N=M(2π/ w0).
Novamente, expandimos x[n] como uma soma de exponenciais complexas,
e concluímos que aM = 1/2j e a-M = -1/2j.
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 91
E os demais coeficientes em um período N são nulos.
Os coeficientes de Fourier para este exemplo (aM = 1/2j e a-M = -1/2j), com M = 3 e N = 5, são representados abaixo.
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 92
E os demais coeficientes em um período N são nulos.
Os coeficientes de Fourier para este exemplo (aM = 1/2j e a-M = -1/2j), com M = 3 e N = 5, são representados abaixo.
Aqui também está indicada a periodicidade dos coeficientes. Por exemplo, a2 = a-3 = -1/2j. Observe, porém, que em qualquer período de comprimeiro 5 exisitem apenas dois coeficientes diferentes de zero.
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 93
Exemplo 2: considere o sinal,
x[n] = 1 + sen(2πn/N) + 3cos(2πn/N) + cos(4πn/N + π/2).
O sinal é periódico com período N.
Podemos expandir x[n] diretamente,
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 94
Agrupando os termos,
+.
Assim, os coeficientes da Série de Fourier para este exemplo são:
com ak = 0 para outros valores de k no intervalo do somatório da equação de síntese.
Ver exemplo: SerieFourierProg5.m
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 95
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 96
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 97
Exercício (pro lar): calcule os coeficientes da Série de Fourier em Tempo Discreto para o sinal,
.
Desenhe o gráfico para o módulo e para a fase dos coeficientes ak.
Estude o exemplo 3.12 do livro texto.
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 98
Existem grandes semelhanças entre as propriedades da Série de Fourier de Tempo Discreto e Contínuo.
As propriedades da Série de Fourier de Tempo Discreto podem ser observadas na tabela a seguir. Mais detalhes podem ser obtidos na seção 3.7 do livro texto.
Estudem os exemplo 3.13, 3.14 e 3.15.
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 99
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 100
5. Sinais Periódicos de Tempo Discreto e a Série de Fourier

## Slide 101
Lembrando:
H(s) e H(z) são conhecidas como funções de sistemas.
6. Série de Fourier e Sistemas LIT

## Slide 102
No presente módulo, focalizamos o caso específico em que Re{s} = 0, de modo que s=jw e consequentemente est tem a forma ejwt, ou seja,
.
De modo semelhante, para sinais e sistemas de tempo discreto, abordamos no presente módulo os valores de z para os quais |z| = 1, de modo que z = ejw e zn tem a forma ejwn, ou seja,
.
As funções H(jw) e H(ejw) são denominadas respostas em frequencia do sistema.
6. Série de Fourier e Sistemas LIT

## Slide 103
Primeiro considere o caso contínuo. Seja x(t) um sinal periódico com representação em Série de Fourier dado por:
Vamos aplicar esse sinal como entrada de um sistema LIT:
y(t) é periódico com a mesma frequência fundamental de x(t). Se {ak} for o conjunto de coeficientes da série de Fourier para a entrada x(t), então {bk} é o conjunto de coeficientes para a saída y(t).
Ou seja, o efeito do sistema LIT é modificar cada um dos coeficientes de Fourier da entrada por meio da multiplicação pelo valor da resposta em frequencia correspondente.
6. Série de Fourier e Sistemas LIT

## Slide 104
Para o caso discreto:
  Entrada
  Saída
Estudem os exemplos 3.16 e 3.17.
6. Série de Fourier e Sistemas LIT

## Slide 105
Exemplo: filtro passa-baixas RC.
7. Filtragem

## Slide 106
Exemplo: filtro passa-baixas RC.
  Equações Diferenciais de Primeira Ordem:
    Equação Linear:
    Para resolver uma equação linear de primeira ordem, primeiro coloque-a na forma abaixo:
    Identifique p(x) e encontre o fator de integração:
7. Filtragem

## Slide 107
Exemplo: filtro passa-baixas RC.
  Equações Diferenciais de Primeira Ordem:
    Multiplique a equação obtida pelo fator de integração:
    O lado esquerdo da equação é a derivada do produto entre fator de integração e y; isto é:
    Lembrar que:
7. Filtragem

## Slide 108
Exemplo: filtro passa-baixas RC.
  Equações Diferenciais de Primeira Ordem:
    Integre ambos os lados da equação encontrada e obtemos:
    Isole y(x):
7. Filtragem

## Slide 109
Exemplo: filtro passa-baixas RC.
  Aplicando ao nosso exemplo:
7. Filtragem

## Slide 110
Exemplo: filtro passa-baixas RC.
  Se vs é um degrau, a resposta ao degrau é dada por,
7. Filtragem

## Slide 111
Exemplo: filtro passa-baixas RC.
  Considerando vc(0) = 0.
7. Filtragem

## Slide 112
Exemplo: filtro passa-baixas RC.
  Resposta ao degrau:
7. Filtragem

## Slide 113
Exemplo: filtro passa-baixas RC.
  Resposta ao impulso.
    Considere um pulso retangular como entrada:
7. Filtragem
1/
/2
/2

## Slide 114
Exemplo: filtro passa-baixas RC.
  Resposta ao impulso.
    Considere a resposta do sistema aos degraus x1(t) e x2(t).
7. Filtragem

## Slide 115
Exemplo: filtro passa-baixas RC.
  Resposta ao impulso.
    Considere a resposta do sistema aos degraus x1(t) e x2(t).
    Sabemos que,
7. Filtragem

## Slide 116
Exemplo: filtro passa-baixas RC.
  Resposta ao impulso.
    Sabemos também que, dada uma função contínua z(t),
    Assim,
7. Filtragem

## Slide 117
Exemplo: filtro passa-baixas RC.
  Resposta ao impulso.
    Ou seja,
7. Filtragem

## Slide 118
Exemplo: filtro passa-baixas RC.
  Resposta em frequência,
7. Filtragem
H(jw)

## Slide 119
Exemplo: filtro passa-baixas RC.
  Resposta em frequência,
7. Filtragem

## Slide 120
Exemplo: filtro passa-altas RC.
7. Filtragem

## Slide 121
Exemplo: filtro passa-altas RC.
7. Filtragem

## Slide 122
Exemplo: filtro passa-altas RC.
7. Filtragem

## Slide 123
Exemplo: filtro passa-altas RC.
7. Filtragem

## Slide 124
Exemplo: filtro passa-altas RC.
7. Filtragem

## Slide 125
Para o equivalente em tempo discreto, estudar a seção 3.11 do livro.
7. Filtragem